## Slide 1: PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION DEL MAPA DE DINAMICA FORESTAL 2006 - 2016
PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DATOS DE ACTIVIDAD DEL NIVEL DE REFERENCIA
Guatemala
Ciudad de Guatemala. 07 FEBRERO 2020
Expositor: Efraín Duarte, Componente MRV

## Slide 2: CONTENIDOS PRESENTACIÓN
PLAN DE TRABAJO - DATOS DE ACTIVIDAD DEL NREF
Antecedentes
Actividades
Organigrama
Plan de trabajo

## Slide 3: ANTECEDENTES

## Slide 4
Paso 1: Ingresar a la sección Datos de Actividad del sistema Nacional MRV
Paso 2: Ingresar a la herramientas de análisis y reporte y seleccionar “Datos de Actividad 2006 – 2016”
Paso 3: Click en la caja “Estadísticas” en la sección de Departamento
Paso 4: Ver reporte de pérdida anual, ganancia anual de bosque y deforestación neta por departamento

## Slide 6: ANTECEDENTES SOBRE LA ACTUALIZACION DEL NREF
Guatemala en la CMNUCC en la actualidad
Fuente: redd.unfccc.int

## Slide 7: ANTECEDENTES SOBRE LA ACTUALIZACION DEL NREF
Países vecinos en la CMNUCC en la actualidad
Fuente: redd.unfccc.int

## Slide 8: ANTECEDENTES SOBRE LA ACTUALIZACION DEL NREF
Países vecinos en la CMNUCC en la actualidad
Fuente: redd.unfccc.int

## Slide 9: ANTECEDENTES: PRINCIPALES HITOS PARA EL NREF
Finalización de la digitalización de las cicatrices de incendio 2011 – 2014 - 2016
Actividad transversal y permanente
Validación de cicatrices de incendio 2011 – 2014 - 2016
25 mayo – 7 junio
Mayo – Diciembre
Propuesta para actualizar el NREF
28 mayo
Análisis de precisión de datos de actividad del NREF
Análisis exploratorio y estadístico de los factores de emisión
1 junio – 30 julio
Presentación de resultados de la precisión de los DA 2006 – 2016 y plan de trabajo final
Presentación al GIMBUT y GCI
6 Agosto
Construcción de base de datos y herramienta en Excel y PowerBI Desktop
8 agosto – 8 octubre
Presentación de resultados preliminares al GCI y el GIMBUT
8 octubre
Presentación del NREF a la CMNUCC
4 de enero 2020
Reuniones de coordinación presencial y VC con GIMBUT, GCI, BID y otros
Notificación a la CMNUCC de anuncio de envío de NREF/NRF por parte del punto focal de MARN
Definir:
Datos de actividad
Factores de emisión
Actividades REDD+
Gases
Datos oficiales respecto a Manejo forestal, incendios, extracción de madera
Incremento de biomasa
Otros

## Slide 10: ANTECEDENTES: PRINCIPALES HITOS PARA EL NREF
Análisis de precisión de datos de actividad del NREF
Análisis exploratorio y estadístico de los factores de emisión
1 junio – 30 julio
Presentación de resultados de la precisión de los DA 2006 – 2016 y plan de trabajo final
Presentación al GIMBUT y GCI
6 Agosto
Durante los meses de junio hasta el 6 de agosto 2019 se realizó la actividad denominada “análisis de precisión de datos de actividad del NREF”, dicho análisis consistió en evaluar la precisión de los mapas de dinámica de cobertura forestal 2006-2010 (publicado por el GIMBUT en el año 2012) y la dinámica de cobertura forestal 2010-2016 (publicado por el GIMBUT en el año 2018), ambos mapas, aunque fueron publicados en fechas anteriores, estos no tenían estimada la precisión en las áreas de cambio, en ese sentido, el consorcio enfocó sus acciones en estimar la precisión de ambos mapas, ya que estos, serian la base de la actualización del NREF que será presentado a la CMNUCC.

## Slide 11: ANTECEDENTES: PRINCIPALES HITOS PARA EL NREF
Como resultado del “análisis de precisión de datos de actividad del NREF”, se encontró que ambos mapas tienen precisiones muy bajas en las categorías de cambio (pérdida y ganancia de bosque), adicionalmente, se identificaron inconsistencias en la aplicación del concepto de bosque, metodología etc.
Los resultados, la metodología aplicada, la discusión, las recomendaciones y las conclusiones del “análisis de precisión de datos de actividad del NREF” se sistematizó y publicó en un documento técnico que fue puesto a disposición del GIMBUT, adicionalmente, se realizó un proceso de divulgación del estudio y se capacitó al personal de GIMBUT para empoderarlos sobre el proceso metodológico para estimar la precisión de los mapas para un futuro proceso.

## Slide 12: METODOLOGÍA

## Slide 13: Elementos clave para la mejora continua del NREF
Con base a los resultados antes mencionados, para la propuesta de construcción del mapa de dinámica de cambio de cobertura forestal para el periodo 2006-2016, se proponen las siguientes actividades.
Actualizar la metodología aplicando herramientas actualizadas:
Mosaico libre de nubes:
Recurriendo a la plataforma de GEE para componer imágenes satélite libre de nubes es posible tener acceso a las imágenes de cualquier satélite sin tener que descargar sus bandas físicamente.
Aplicar en la práctica el concepto de bosque definido por Guatemala:
Superficie cubierta por árboles con un mínimo de cobertura de copa del 30%-40%, formando una masa continúa de un mínimo de 0.5 hectárea (5 píxeles) con un ancho mínimo de 60 metros (2 píxeles).
Mejorar el método de mapeo:
Realizar un análisis de cobertura forestal partiendo de una máscara de bosque del año 2006 que garantice una dinámica de cobertura consistente eliminando todas las falsas ganancias y falsas pérdidas que se localizan en los bordes de cada polígono.
Topología del polígono:
Realizar una segmentación de la imagen para definir el límite de la cobertura de bosque y no bosque, a partir de estos segmentos se procede a realizar el proceso de la clasificación supervisada.

## Slide 14: Metodología: Construcción de mapa de dinámica de cobertura forestal 2006 - 2016
Método de mapeo propuesto
Método para evaluar la precisión del mapa

## Slide 15: Metodología: Construcción de mapa de dinámica de cobertura forestal 2006 - 2016
Plataforma propuesta para el mapeo de la dinámica forestal

## Slide 16: Metodología: Construcción de mapa de dinámica de cobertura forestal 2006 - 2016
Mapeo de la dinámica forestal
Método directo: series de tiempo
Los análisis de series de tiempo permiten seguir la trayectoria de la cobertura forestal.
Aplicación de algoritmos automatizados que facilitan el manejo y extracción de información a nivel del pixel.
Detección de puntos de quiebre, tendencias y magnitud de los cambios según diferencias entre valores esperados y observados (reflectancia o NDVI).
Bfast/BfastSpatial
(DeVries et al. 2015)
Continuous Change Detection and Classification (CCDC)
(Zhu and Woodcock, 2014))
Normalized Degradation Fraction Index (NDFI)
(Souza et al., 2005)
LandTrendr (LT)
Kennedy et al. 2018

## Slide 17: Metodología: Construcción de mapa de dinámica de cobertura forestal 2006 - 2016
Método directo: series de tiempo
Cada píxel cuenta una historia. Landsat proporciona un registro histórico del carácter de los paisajes. Al extraer un solo píxel de una serie temporal de imágenes de Landsat, es posible contar el estado y cambiar las características que componen el área de 1 hectárea de un píxel a través del tiempo.
Kennedy et al. 2018
2006
2016
2013
2010
2008
2009

## Slide 18: PLAN DE TRABAJO

## Slide 19: Plan de trabajo: Construcción de mapa de dinámica de cobertura forestal 2006 - 2016
El plan de trabajo parte de conformar un grupo multidisciplinario de especialistas en temas relacionados con teledetección, Sistemas de Información Geográfica, cartografía digital, construcción y manejo de bases de datos, análisis estadístico y un analista programador SIG.
Con respecto a los tiempos estimados que debe operar cada especialista, se tienen estimados los rendimientos en tareas como la clasificación de imágenes satelitales, dicha actividad, es una de las más relevantes y que demandará más tiempo durante el proceso.

## Slide 20: Equipo de trabajo
Coordinador General
PATRICIO EMANUELLI
Coordinación técnica
EFRAIN DUARTE
Asistente técnico 1
ROLANDO MONTENEGRO
Asistente técnico 2
OMAR ORELLANA
Asistente programador
FABIO CASCO
Técnico teledetección
OSCAR GONZALES
Técnico teledetección
CLAUDIA SAPUT
Técnico SIG
ULISES ARMAS
Técnico SIG
RENE OROZCO
Técnico teledetección
ALEXANDER GARAY
Técnico teledetección
JORGE CALDERON
Técnico SIG
MADELINE LOZANO
Técnico SIG
LUIS GONZALES
Gestión Base Datos
JAIME AVILES
Análisis estadístico
PATRICIO EMANUELLI
QA/QC
FABIAN MILLA
ANALISIS, GESTION Y CONTROL DE CALIDAD
QA/QC
KAREN PROSCHLE

## Slide 21: Actividades
Pre procesamiento de imágenes satelitales
Principales actividades
Procesamiento de imágenes satelitales
Análisis y reporte de resultados
Desarrollo de script basados en GEE
Construcción de mosaico libre de nube
Segmentación de mosaico multibandas
Criterios de clasificación
Diseño de estrategia de monitoreo y control de calidad
Teleinterpretación (edición manual)
Filtros
Control de calidad interna y externa
Análisis de precisión
Reporte

## Slide 22
El resultado es el siguiente: La precisión global del mapa fue de un 96.2% y una precisión de usuario para los estratos de bosque estable de 96.7%, no bosque estable de 96.8%, pérdida de bosque (deforestación) de 91.8% y ganancia de bosque (restauración) de 90.7%. La precisión de productor para el estrato de bosque estable fue de 94.1%, no bosque estable de 96.6%, pérdida de bosque (deforestación) de 86.2% y ganancia de bosque (restauración) de 89.5%.
96.2%
Precisión GLOBAL
96.7%
Bosque Estable
96.8%
No Bosque Estable
91.8%
Pérdida de Bosque
90.7%
Ganancia de Bosque
Precisión de Usuario (%)

## Slide 24: Actividades
a
b
c

## Slide 25
a
b
c

## Slide 26: Actividades
PROCESO METODOLÓGICO
Mapa de Dinámica de Cobertura Forestal
Guatemala
Periodo 2006 - 2016
Paso
03
PRE-PROCESAMIENTO
Sistema de Clasificación
Definición de sistema de Clasificación (Corin Land Cover)
Homologación de criterios
Control, Evaluación y Monitoreo
PRE-PROCESAMIENTO
Segmentación
Paso
02
Segmentación basada en Mosaicos multibandas
Paso
01
PRE-PROCESAMIENTO
Análisis en GEE
Desarrollo de Script
Construcción de Mosaicos libres de nubes
Paso
04
SISTEMATIZACIÓN DE BASES DE DATOS
Biofísicos
Administrativos
Topográficoa
Paso
05
ANÁLISIS
Edición manual
Teleinterpretación
Mosaico de escenas asignadas
Filtros (neighborhood, clum, eliminate)
Paso
06
ANÁLISIS
Monitoreo y control de calidad externo
Evaluación y Supervisión
Definir unidad mínima de mapeo
ANÁLISIS
Control de calidad interno
Paso
05
Paso
09
ANÁLISIS
Construcción de Dashboard Interactivo
Visualización de resultados
Paso
07
POST-PROCESAMIENTO
Validación temática
Metodología Pontus O. 2014
ANÁLISIS
Análisis estadísticos de resultados
Paso
08
Nacional, Departamental y Municipal

## Slide 27: Actividades
PROCESO METODOLÓGICO
Mapa de Dinámica de Cobertura Forestal
Guatemala
Periodo 2006 - 2016
Paso
02
PRE-PROCESAMIENTO
Sistema de Clasificación
Paso
01
PRE-PROCESAMIENTO
Análisis en GEE
Paso
03
SISTEMATIZACIÓN DE BASES DE DATOS
Paso
04
ANÁLISIS
Edición manual
Paso
06
ANÁLISIS
Monitoreo y control de calidad externo
ANÁLISIS
Control de calidad interno
Paso
05
Paso
09
ANÁLISIS
Construcción de herramienta de reporte
Paso
07
POST-PROCESAMIENTO
Validación temática
ANÁLISIS
Análisis estadísticos de resultados
Paso
08

## Slide 28: Cronograma de actividades
DIA 1
DÍA 15
Actividad 1. Inicio de actividades
Actividades / Línea Tiempo
Actividad 2.1 Desarrollo de script basados en GEE
Actividad 2.3 Segmentación de mosaico multi bandas
Actividad 2.4. Criterios de clasificación.
Actividad 3.1. Tele interpretación y edición manual
Actividad 3.2. Filtros y edición topológica
Actividad 2,2 Construcción de mosaico libre de nube
Actividad 3.4. Análisis de precisión
Actividad 2.5. Diseño de estrategia de monitoreo y control de calidad
DIA 30
DÍA 45
DIA 60
DÍA 75
DIA 90
DÍA 105
DIA 120
DÍA 135
DIA 150
Actividad 3.3. Control de calidad interna y externa
Actividad 3.5. Reporte

## Slide 29: RESULTADOS FASE 1

## Slide 30
Imagen 2006 L7
Ejemplo de Corrección de Nubes
Imagen 2006 L7 corregido

## Slide 31
Imagen 2006 L7
Imagen 2006 L7 corregido
Ejemplo de Corrección de Nubes

## Slide 32
Ejemplo de mosaico de imagen Landsat 2016 con Corrección de Nubes

## Slide 33
Ejemplo de Corrección topográfica
Mosaico 2006

## Slide 35
609 Muestras en GEE
43,488 Muestras GT
44,097‬ Muestras

## Slide 36
Script para construir Mosaicos libres de nubes
Script para corrección topográfica de mosaico
Script para el análisis de Dinámica
1
2
3
342 líneas de código
145 líneas de código
415 líneas de código
Desarrollo de Script

## Slide 37
DINÁMICA DE CAMBIO (versión 1.0)

## Slide 38
En esta sección se asignan las muestras
Dentro del código se asignada el código en función de la cuadricula
Herramientas de visualización
Análisis de Precisión
Herramientas de análisis

## Slide 39: HALLAZGOS

## Slide 40
2006
2016
Mapa GIMBUT
2006 - 2016
Nuevo mapa dinámica
Hallazgos nuevo mapa dinámica forestal con mapas anteriores

## Slide 41
Mapa GIMBUT
2006 - 2016
Nuevo mapa dinámica
Hallazgos nuevo mapa dinámica forestal con mapas anteriores
2006
2016

## Slide 42
Hallazgos nuevo mapa dinámica forestal con mapas anteriores
IMAGEN 2006
MÁSCARA DE BOSQUE 2006
(Mapa GIMBUT)
MÁSCARA DE BOSQUE (Nuevo mapa dinámica)

## Slide 46
MAPA BASE: PROCEDENTE DEL MODELO DE CLASIFICACIÓN AUTOMATIZADA
MAPA EDITADO: PROCEDENTE DEL LA TELE INTERPRETACIÓN Y EDICIÓN MANUAL

## Slide 47
MAPA BASE: PROCEDENTE DEL MODELO DE CLASIFICACIÓN AUTOMATIZADA
MAPA EDITADO: PROCEDENTE DEL LA TELE INTERPRETACIÓN Y EDICIÓN MANUAL

## Slide 48
MAPA BASE: RESULTADO DEL MODELO DE CLASIFICACIÓN EN GEE
MAPA EDITADO: RESULTADO DEL LA TELEINTERPRETACIÓN Y EDICIÓN

## Slide 49
SECUENCIA DE AVANCE EN EL PROCESO DE TELE INTERPRETACIÓN Y EDICIÓN TOPOLÓGICA DEL MAPA DE DINÁMICA FORESTAL 2006 – 2016 DE GUATEMALA

## Slide 52
Muchas Gracias